Tomaszów Mazowiecki, 07 czerwca 2023 r.

# Zapytanie ofertowe

# o wartości do 130 000,00 zł ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, występuję z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie kompleksowej modernizacji  urządzeń  zarządzania  siecią  komputerową w ZSiPOWŁ w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem we wszystkie niezbędne elementy pracujące w jednym spójnym ecosystemie zarządzanym przez www oraz konfiguracją urządzeń sieciowych i dołączenie do wspólnego zarządzania istniejących punktów AP w budynku.

Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel. 44 724-27-43  adres e- mail. sekretariat@ckutomaszow.com.pl

Przedmiot zamówienia;

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kompleksowej modernizacji sieci komputerowej w ZSiPOWŁ w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem we wszystkie niezbędne elementy pracujące w jednym spójnym ecosystemie zarządzanym przez WWW oraz konfigurację urządzeń sieciowych i dołączenie do wspólnego zarządzania istniejących punktów  dostępowych (AP) w budynku.

Rozeznanie prowadzone jest w ramach projektu RPLD.11.03.01-10-0009/22pt. „Edukacja zawodowa dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

## Opis przedmiotu zamówienia:

## Etap I. Modernizacja sieci komputerowej obejmuje:

## - przeniesienie Szafy Rack wraz z osprzętem/urządzeniami aktywnymi z parteru na piętro

## - modernizacja połączeń kablowych zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, w przypadku nowych połączeń kablowych, należy zastosować przewód w kat 6A oraz osprzęt w tej kategorii.

## Etap II. Wyposażenie – urządzenia aktywne sieci komputerowej (wszystkie elementy pracujące w jednym spójnym ecosystemie zarządzanym przez WWW):

## 1.urządzenie typu UDM (security, zarządzany switch, kontrola sieci) o parametrach:

## Interfejs sieciowy	8 gigabitowych portów Ethernet - LAN

## 10/100/1000 Mb/s

## 1 gigabitowy port Ethernet - WAN

## 10/100/1000 Mb/s

## 1 slot SFP+ - LAN

## 1/10 Gb/s

## 1 slot SFP+ - WAN

## 1/10 Gb/s

## Interfejs zarządzania Ethernet In-Band

## Bluetooth BLE

## Przepustowość IDS/IPS3,5 Gb/s

## Pamięć RAM	4 GB DDR4

## Pamięć wbudowana16 GB eMMC

## Sposób zasilania	Wbudowany zasilacz AC, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

## 2.Switch 48 portowy (1szt)o parametrach

## 48x portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s

## 4x sloty SFP

## Całkowita przepustowość 52 Gb/s

## Typ przełącznika 	Zarządzany

## Przełącznik wielowarstwowy  L2

## Łączność

## Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 	48

## Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ 	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

## Ilość slotów Modułu SFP 	4

## Sieć komputerowa

## Standardy komunikacyjne 	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

## Dublowanie portów 	Tak

## Podpora kontroli przepływu 	Tak

## Agregator połączenia Tak

## Automatyczne MDI/MDI-X Tak

## Protokół drzewa rozpinającego Tak

## Automatyczne wykrywanie Tak

## Obsługa sieci VLAN Tak

## Przekazanie (audycja) Danych

## Przepustowość rutowania/przełączania 	104 Gbit/s

## Wydajność 52 Gbit/s

## Prędkość przekazywania 77,38 Mpps

## Zgodny z Jumbo Frames Tak

## Ochrona

## Typ uwierzytelniania RADIUS

## Zasilanie przez Ethernet

## Obsługa PoE Tak

## Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów 32

## Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port 32 W

## Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu 195 W

## Switch 24 portowy (1szt) o parametrach

## 24 Gigabitowe porty RJ45

## 2 porty SFP

## 16 portów PoE 802.3at PoE+

## Całkowita przepustowość: 52Gbps

## Wspiera PoE+ IEEE 802.3at/af

## Typ przełącznika 	Zarządzany

## Przełącznik wielowarstwowy L2

## Łączność

## Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 24

## Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)

## Liczba zainstalowanych modułów SFP 1

## Sieć komputerowa

## Standardy komunikacyjne 	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

## Dublowanie portów Tak

## Pełny dupleks Tak

## Podpora kontroli przepływu Tak

## Automatyczne MDI/MDI-X Tak

## Protokół drzewa rozpinającego Tak

## Obsługa sieci VLAN Tak

## Przekazanie (audycja) Danych

## Przepustowość rutowania/przełączania 	52 Gbit/s

## Przepustowość 26000 Mpps

## Prędkość przekazywania 38,69 Mpps

## Trasa statyczna Tak

## Zgodny z Jumbo Frames Tak

## Ochrona

## Typ uwierzytelniania IEEE 802.1x, RADIUS

## Zasilanie przez Ethernet

## Obsługa PoE Tak

## Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów 16

## Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port 32 W

## Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu 92 W

## 4.Punkt Wifi (4szt) o parametrach

## Dual-band WiFi 6 (802.11ax)

## -5 GHz (4x4 MU-MIMO i OFDMA) o przepustowości 4,8 Gb/s

## 2,4 GHz (2x2 MU-MIMO i OFDMA) o przepustowości 573,5 Mb/s

## -Obsługa 4x4 MIMO z kanałami 160 MHz

## Obsługa 300+ klientów

## Izolacja ruchu gości, która zwiększa bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej i zmniejsza zatory ruchu

## interfejs sieciowy GbE RJ45

## Zasilanie 802.3at PoE+

## Zasilanie UniFi PoE switch

## 48V, 0.5A PoE

## Obsługiwane napięcie 44 to 57VDC

## Max. TX power

## 2.4 GHz 22 dBm

## 5 GHz	26 dBm

## MIMO

## 2.4 GHz 2 x 2 (UL MU-MIMO)

## 5 GHz	4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)

## Przepustowość

## 2.4 GHz 573.5 Mbps

## 5 GHz	4.8 Gbps

## Antena

## 2.4 GHz 4 dBi

## 5 GHz	6 dBi

## Certyfikaty CE, FCC, IC

## Standardy 802.11a/b/g

## WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6

## Zabezpieczenia WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)

## BSSID 8 per radio

## VLAN	802.1Q

## Etap III. Konfiguracja urządzeń sieciowych wraz z dołączeniem do wspólnego zarządzania istniejących punktów dostępowych (AP) w budynku.

## Miejsce realizacji: ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

## Termin realizacji zamówienia: 07.07.2023 r.

## Warunki płatności : Przelew /14 dni.

## Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

## Marta Lublin - tel. 44 724-27-43, e-mail: sekretariat@ckutomaszow.com.pl

## Dane dotyczące złożenia oferty

### Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  wpływające  na  realizację przedmiotu zamówienia w sposób kompleksowy.

### Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, jeżeli nie jest podpisana przez osobę umocowaną, należy dostarczyć pełnomocnictwo.

### Na ofertę składają się: formularz oferty, wykaz wykonanych usług (zał. 1), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

## Miejsce i termin złożenia oferty

### Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

### osobiście w siedzibie zamawiającego ul. Św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów Mazowiecki

### przesyłką pocztową na adres zamawiającego ul. Św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów Mazowiecki

### drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@ckutomaszow.com.pl

### w terminie - nie później niż do dnia 14.06.2023r. do godziny 15:00.

### Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2023 o godz. 15:05.

## Warunki, które powinien spełniać Wykonawca:

### Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

### Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, w tym wykonanie przynajmniej jednej usługi (w zakresie modernizacji sieci komputerowej wraz z konfiguracją urządzeń sieciowych w miejscu realizacji usługi o wartości minimum 20 tys. PLN w okresie ostatnich 3 lat od dnia składania oferty).

### Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

### Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy: żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego lub gdy cena brutto przewyższa wartość środków zabezpieczonych na realizację usługi kompleksowej wskazanej w przedmiocie zamówienia. Pełna odpowiedzialność za wykonanie usług spoczywa na wykonawcy

#### Informuję, że

#### Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, oceny otrzymanej oferty oraz przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i c ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych.

#### Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (art. 4 pkt 9 RODO).

#### Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

#### Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

#### Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, udział w postępowaniu jest dobrowolny.

#### W zakresie: numeru telefonu do kontaktów i adres email jest dobrowolny.

#### Proszę o przedstawienie informacji cenowej dotyczącej prowadzonego rozeznania rynku.

………………………………

#### Podpis Kierownika Jednostki

Projekt RPLD.11.03.01-10-0009/22 pt. „Edukacja zawodowa dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Formularz oferty

Potwierdzam, że otrzymałem/am zapytanie o ofertę cenową dotyczącą ceny za kompleksową modernizację sieci komputerowej w ZSiPOWŁ w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem we wszystkie niezbędne elementy pracujące w jednym spójnym ecosystemie zarządzanym przez WWW oraz konfigurację urządzeń sieciowych i dołączenie do wspólnego zarządzania istniejących punktów dostępowych (AP) w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim usytuowanych ul. Św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów  Mazowiecki

w dniu………………………………..…………….

………………………………….

podpis

Dane podmiotu udzielającego informacji cenowej

Imię i nazwisko/nazwa……………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………

Po zapoznaniu się z przedmiotem zapytania informuję, że spełniam wymagania stawiane wykonawcy

i przedstawiam własna informację cenową:

## Cena brutto za wykonanie kompleksowej modernizacji sieci komputerowej wraz z wyposażeniem  we wszystkie niezbędne elementy pracujące w jednym spójnym ecosystemie zarządzanym przez WWW oraz konfigurację urządzeń sieciowych i dołączenie do wspólnego zarządzania istniejących punktów  dostępowych (AP) (obejmuje etapy  I, II, III) w budynku ZSiPOWŁ w Tomaszowie Mazowieckim

## razem = ……………………………………………….……. zł

## słownie razem ………………………………………………………………………………………………………

## Miejscowość, data i podpis:

Projekt RPLD.11.03.01-10-0009/22 pt. „Edukacja zawodowa dla rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Załącznik 1.

Wykaz wykonanych usług

- Nazwa podmiotu……………………………………………………………………….…

Wartość usługi……………………………………………………………..………………..……

Termin realizacji……………………………………………………………………..……..…….